ZP.271.3.2017

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik do formularza ofertowego

Minimalne wymagania techniczne wymagane przez Zamawiającego dla zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych tj. zamiatarka walcowa, szczotka do usuwania chwastów, posypywarka piasku i soli, skrzynia ładunkowa.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej wraz z osprzętem przystosowanej do współpracy z osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych tj. pługiem, szczotką walcową oraz szczotką do usuwania chwastów.

Tabela określa oferowany przez Wykonawcę pojazd wraz z podaniem parametrów technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn. TAK/NIE oraz w kolumnie pn.: PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ” potwierdzić lub określić oferowane parametry techniczne i funkcjonalne w sposób umożliwiający zamawiającemu dokonanie oceny zgodności ich z wymaganiami określonymi w kolumnie pn. „MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO” .

Jednocześnie zamawiający informuje, że w sytuacji nie spełnienia minimalnych wymogów określonych w poniższej tabeli oraz w sytuacji zaoferowania innych rozwiązań Zamawiający stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych odrzuci ofertę uznając, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

| Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego | TAK/NIE | Parametry techniczne pojazdu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent pojazdu, marka pojazdu, model typ itp. |  |  |
| 2 | Przeznaczenie pojazdu |  |  |
| 3 | Rok produkcji 2017 |  |  |
| 4 | Sprzęt nie jest prototypem i pochodzi z produkcji seryjnej i nie jest robiony pod potrzeby tego zamówienia |  |  |
| 5 | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, moc min 27 kW przy 3000 obr/min, pojemność min 1600 cm3 |  |  |
| 6 | Podwozie przegubowe, kąt skrętu 45 stopni |  |  |
| 7 | Zbiornik paliwa poj. min 40L |  |  |
| 8 | Pojemność użytkowa netto pojemnika na śmieci min 500l |  |  |
| 9 | Zawieszenie dwuosiowe, przegubowe |  |  |
| 10 | Napęd hydrostatyczny 4x4 na wszystkie koła |  |  |
| 11 | Rozmiar opon min 12 cali |  |  |
| 12 | Koło zapasowe |  |  |
| 13 | Hamulec postojowy |  |  |
| 14 | Prędkość transportowa do 25 km/h |  |  |
| 15 | Prędkość robocza min. 10 km/h |  |  |
| 16 | Lampa i akustyczny sygnał cofania |  |  |
| 17 | Dopuszczalny ciężar całkowity max 2200 kg, |  |  |
| 18 | Ręczny wąż ssawny o długości min. 3 m, do stosowania po obydwu stronach pojazdu |  |  |
| 19 | Myjka wysokociśnieniowa: przepływ min. 13l/min, ciśnienie min. 120 bar, ręczny pistolet spryskujący, wąż o długości min. 10 m |  |  |
| 20 | Wysokość pojazdu max 2000 mm |  |  |
| 21 | Szerokość maszyny max 1100 mm |  |  |
| 22 | Rozstaw osi max 1270 mm |  |  |
| 23 | Licznik godzin pracy |  |  |
| 24 | Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE |  |  |
| 25 | Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad pojazdem zgodny z Dyrektywą 2000/14/WE |  |  |
| 26 | Kabina operatora oszklona, drzwi wejściowe po obydwu stronach, wyposażona w klimatyzację, radioodtwarzacz |  |  |
| 27 | Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczami |  |  |
| 28 | Regulowane z kabiny lusterka boczne, lusterka podgrzewane |  |  |
| 29 | Siedzenie operatora regulowane, umieszczone centralnie |  |  |
| 30 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
| 31 | Oświetlenie drogowe oraz sygnalizator świetlny na dachu kabiny |  |  |
| 32 | Zbiornik na śmieci wykonany z metalu odpornego na ścieranie i korozję |  |  |
| 33 | Wysokość opróżniania zbiornika na śmieci max. 1450 mm |  |  |
| 34 | Maszyna wyposażona w układ recyrkulacji wody |  |  |
| 35 | Zbiornik na czystą wodę pojemność min 145L |  |  |
| 36 | Przyłącze do hydrantu do napełnienia zbiornika na wodę z sieci wodociągowe |  |  |
| 37 | Zawór spustowy umożliwiający spuszczenie wody ze zbiornika na śmieci |  |  |
| 38 | Możliwość czyszczenia kanału ssawnego bez demontażu części mechanicznych |  |  |
| 39 | Dwuszczotkowy zespół zamiatający, maksymalna szerokość zamiatania min 1800 mm |  |  |
| 40 | Klapa zasysania dużych śmieci sterowana z kabiny operatora lub rozwiązanie równoważne |  |  |
| 41 | Ruchome szczotki talerzowe o średnicy min. 600 mm umieszczone przed kabiną operatora po lewej i prawej stronie |  |  |
| 42 | Regulowana szerokość zamiatania z kabiny operatora |  |  |
| 43 | System zraszania na szczotkach talerzowych oraz w ssawie |  |  |
| 44 | Kanał ssący o średnicy min 170 mm |  |  |
| 45 | Dysza ssawna o szerokości min 550 mm |  |  |
| 46 | Klapa zasysania dużych śmieci sterowana z kabiny operatora |  |  |
| 47 | Maszyna przystosowana do współpracy z oferowanym przez dostawcę osprzętem do całorocznego utrzymania terenów komunalnych: |  |  |
| 48 | Posypywarka piasku i sol: pojemność min 110 l, szerokość posypywania z tarczą rozrzucającą w zakresie 1-4,5m |  |  |
| 49 | Platforma ładunkowa podnoszona hydraulicznie umożliwiająca przewóz materiałów sypkich: piasek i sól |  |  |
| 50 | Szczotka walcowa czołowa do zamiatania i odśnieżania: średnica szczotki min 420 mm, szerokość zamiatania min 130 cm, hydrauliczna regulacja boczna, kółka podporowe z regulacją wysokości zamiatania |  |  |
| 51 | Szczotka do usuwania chwastów: średnica szczotki min 425 mm, min. 40 zębów z drutu stalowego, napęd hydrauliczny, zasięg min 1000 mm |  |  |
| 52 | Maszyna wyposażona w system szybkiej wymiany osprzętów |  |  |
| 53 | Sterowanie osprzętem z kabiny operatora |  |  |
| 54 | Stojak podporowy do składowania zbiornika na śmieci lub skrzyni ładunkowej |  |  |
| 55 | Stojak podporowy do składowania zespołu zamiatającego |  |  |
| 56 | Stojak podporowy do składowania szczotki walcowej |  |  |
| 57 | Wózek do szybkiej wymiany zbiornika na śmieci lub skrzyni ładunkowej |  |  |
| 58 | Stojak podporowy do składowania szczotki do usuwania chwastów |  |  |

………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/